Dessa koder om platsgjuten gummibeläggning ansluter till AMA Anläggning 10.

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DC	MARKÖVERBYGGNADER

ÖVERSIKT MARKÖVERBYGGNADER

Nedan följer ett exempel. Se fallskyddstabeller på www.nordicsurface.se för korrekta relationer mellan fallhöjder och tjocklekar på det stötdämpande underlaget.

Platsgjuten gummibeläggning, beteckning GA

Infärgad gummibeläggning	  12 mm
Stötdämpande underlag	  xx mm

Avjämningslager (0-8)	  30 mm
Bärlager	100 mm
Förstärkningslager	200 mm

Entreprenören ska i samråd med kontrollanten fortlöpande kontrollera att överbyggnadstjocklekar är rätt valda med hänsyn till förekommande jordarter i terrassen.

DCM	MARKBELÄGGNINGAR AV GUMMI, PLAST E D

DCM.1	Platsgjuten gummibeläggning

Avser beteckning GA i omfattning enligt ritning XXX och Översikt marköverbyggnader. Läggning utförs enligt leverantörens anvisningar.

Beteckning GA ska vara typ Nordic Rubber färgnamn från Nordic Surface eller likvärdig. Mönsterläggning enligt detaljritning XXX. GA utförs med stötdämpande underlag för fallhöjd XX m enligt Översikt marköverbyggnader. Ytan ges ensidigt fall på minst 1 %.

Lekställningar ska vara säkerhetsbesiktigade innan gjutning får ske.