Dessa koder om konstgräs ansluter till AMA Anläggning 10.

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DC	MARKÖVERBYGGNADER

ÖVERSIKT MARKÖVERBYGGNADER

Konstgräsyta, beteckning KGR

Konstgräs inkl dressand	  30 mm

Avjämningslager (0-8)	  30 mm
Bärlager (0-32)	100 mm
Förstärkningslager (0-63)	150 mm

Entreprenören ska i samråd med kontrollanten fortlöpande kontrollera att överbyggnadstjocklekar är rätt valda med hänsyn till förekommande jordarter i terrassen.

DCN	MARKBELÄGGNING AV PLATTOR ELLER MATTOR AV GUMMI, PLAST E D

DCN.21	Mattor av konstgräs

Avser beteckning KGR i omfattning enligt ritning XXX och Översikt marköverbyggnader. Konstgräs ska vara typ Royal Grass Urban 40 eller likvärdigt avsett för förskolegård. Gräset fylls med sand enligt grästillverkarens anvisningar. Montering utförs enligt leverantörens anvisningar och detaljritning XXX. Innan mattan läggs på ska underlaget avjämnas med stenmjöl till en jämn yta.

Krav på konstgräs:

Strålängd av 40 mm.

Dressas med 25 kg sand/m2.

Minst två olika nyanser av gröna strån.

V-formade grässtrån.

Fiberstråna ska vara tillverkade med MINT teknologi för minskad reflektion av solljus.